## Slide 1
眼动追踪结题报告
《眼动追踪技术新方法及其在人机交互中的应用》
oalad
小组成员：邓龙 戴路 吴紫薇 徐煜森 于颖奇
2018年6月30日

## Slide 2
1
项目回顾
CONTENTS
2
总体结构
3
研究方法
4
成果展示
5
改进设想
6
参考文献

## Slide 3
1
项目回顾

## Slide 4
1 项目回顾
眼球追踪
眼球跟踪(Eye tracking)是测量注视点（人眼看的地方）或眼睛相对于头部的运动的过程。眼睛检测和跟踪研究侧重于两个领域：图像中的眼睛定位(eye localization)和注视跟踪(gaze estimation)。
人机交互
人机互动（英语：human–computer interaction，缩写：HCI，或 human–machine interaction，缩写：HMI），是一门研究系统与用户之间的交互关系的学问。
Notes: 我们做的项目是操作系统中的人机交互方向。即眼动追踪。

## Slide 5
1 项目回顾
视觉作为人感知外界的最重要感觉，在人机交互中不可或缺。在传统的人机交互设备中，视觉仅仅作为机器信息的一种输出方式，其在信息输入方面的作用一方面不被重视，一方面也由于技术原因难以利用。
随着硬件技术（如GPU）和软件技术（如机器学习）的快速进步，以及包括VR、物联网等新的计算设备和概念的提出，眼球追踪作为一种新的人机交互方式，可以预见其的潜力将被逐渐发掘，成为未来人机交互模式中不可缺少的一部分。
人机交互变迁：命令行 – 视窗 、键鼠– 触摸 – ？
Notes: 我们为什么选择这个项目，简单介绍眼睛

## Slide 6
1 项目回顾
本项目旨在建立一个低成本的新方式，利用简单的头戴设备或者桌面设备，对用户的视线信息做出分析，提取出有效信息作为机器输入，从而作为一种新的机器控制方法。
我们希望克服目前眼动追踪技术中设备成本高、便携性差的问题。另外，我们希望方法尽可能的简单，而不是消耗巨大的计算资源。
我们不会将重点放在精确性和高帧率上，原因是目前眼动追踪技术已经足够精确，采样频率也足够高。
项目目标
低计算资源需求
低成本、设备简单
低精度、帧率要求

## Slide 7
1 项目回顾
开发人机交互，细致的用户界面
市场研究与消费者调研方面的应用
运动研究、心理学与神经科学研究、婴幼儿研究、体育运动研究、教育研究、临床研究
应用前景

## Slide 8
2
总体结构

## Slide 9
2 总体结构
快速数据采集模块
数据处理、学习训练、结果计算模块
数据收集
数据处理和预测
结果可视化
交互界面

## Slide 10
2 总体结构
原始图片
主成分分析PCA
支持向量机
K-近邻 KNN
人工特征提取
线性回归
特征识别截取
均衡化、放缩
神经网络
Notes: 具体讲我们尝试的几种方法的思路，并说明每个人的分工

## Slide 11
时间安排
 | WEEK 6-10 |  |  |  |  |  |  | WEEK 11-15 |  |  |  |  |  |  | WEEK 15-18 |  |  |  |  |  | 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
特征提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
非机器学习算法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
机器学习 算法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
UI设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
测试调整与成果展示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 12
3
研究方法

## Slide 13
3 研究方法----数据收集
通过定位标记固定头部和设备的相对位置
在屏幕上随机位置显示目标点
测试者确认看向目标点
记录数据，切换到下一个随机点
如何进行数据收集？

## Slide 14
3 研究方法----确定瞳孔
依据
在采集数据中发现，发现x坐标与瞳孔相对位置高度相关，而y坐标和眼睛高度高度相关。故提取这两个特征。
主要步骤
利用OpenCV及Dlib库，将眼睛图片截出。
Dlib库的特征点识别可以计算出眼睛大小。
使用梯度方法寻找瞳孔位置。[1]
在参考了一些论文[2]之后，
我们还尝试了RR和SVR等回归方法。
人工特征提取 + 线性回归

## Slide 15
3 研究方法----特征提取
主成分分析是对于原先提出的所有变量，将重复的变量（关系紧密的变量）删去多余，建立尽可能少的新变量，使得这些新变量是两两不相关的，而且这些新变量在反映问题的信息方面尽可能保持原有的信息。
图片是典型的高维信息，在从眼睛图片转换到坐标的过程中，大部分内容是无用的，我们希望用主成分分析的方法提取出图片中真正的信息。
主成分分析 Principal Component Analysis

## Slide 16
3 研究方法----视线预测
支持向量机是一种监督式学习的方法，可广泛地应用于统计分类以及回归分析。支持向量机属于一般化线性分类器，这族分类器的特点是他们能够同时最小化经验误差与最大化几何边缘区，因此支持向量机也被称为最大边缘区分类器。
难以对大样本进行训练，且解决多分类问题存在困难，不具备可拓展性。
支持向量机 Support Vector Machine

## Slide 17
3 研究方法----视线预测
给定一个训练数据集，对新的输入实例，在训练数据集中找到与该实例最邻近的K个实例（K个邻居）， 这K个实例的多数属于某个类，就把该输入实例分类到这个类中。
屏幕是一个小范围的空间，在精度要求不高时，无需太多的样本，样本点的密度已经足够大。若样本分布均匀，选取适当的k已经能足够能反映新输入实例的位置。
此处我们改进了k近邻的思想，我们并非用附近的实例进行分类，而是利用它们的坐标加权平均来计算新实例的坐标。
K-近邻算法 k-Nearest Neighbor

## Slide 18
3 研究方法----视线预测
利用KD Tree，K近邻算法能够有极高的效率。
Kd树是一种对k维空间中的实例点进行存储以便对其进行快速检索的树形数据结构。Kd树是二叉树，表示对k维空间的一个划分。
构造kd树相当于不断地用垂直于坐标轴的超平面将k维空间切分，构成一系列的k维超矩形区域。Kd树的每个结点对应于一个k维超矩形区域
主要步骤
构造平衡kd树
用kd树完成最近邻搜索
最终将二维数据映射到二维坐标
KD Tree

## Slide 19
4
成果展示

## Slide 20
4 成果展示
在所有组员的不懈努力下，我们收集了数百张的原始数据。
数据收集
Notes: 数据集的处理成果
包括眼睛图片

## Slide 21
眼部提取

## Slide 22
瞳孔位置的获取

## Slide 23
前馈神经网络

## Slide 24
5
改进设想

## Slide 25
瓶颈：数据集不够可靠！
数据集可靠！
Notes: 这是因为我搞错了数据的对应关系
事实上

## Slide 26
5 改进设想
长期目标旨在完成一个功能完整的设备以及配套驱动，能够对计算机进行简单操作。为了达成这个目的，我们可能会加入头戴式设备来与桌面设备进行配合。
头戴+桌面组合设备
在这个阶段，我们将尝试进行较为准确的注视点定位，定位精度预计应在半径1cm以内。
桌面注视估计设备
项目的基础目标是在不需要额外硬件设备的条件下，利用设备自带的前置摄像头，完成一个基础的视线分类器。
简单视线分类器

## Slide 27
5 改进设想
人眼的统一形式化
统一语言的使用
精度的提高
速度的提高
我们在同步性方面已经做得很好了，但是若要用于游戏等方面，其延迟仍然可以减少。
同步性仍然可以改进
我们目前只能处理头部固定的情况，其实单个摄像头也可以处理很多头部不固定的运动，如距离、偏角等。
计算头部运动的影响
我们使用了matlab，c++，c#，python四种语言进行不同功能的实现，在整合时遇到了一些困难。
更方便各种程序的整合
提高识别瞳孔的精度，有更广泛的适用面
人眼的标准化

## Slide 28
Q & A

## Slide 29
感谢聆听！
小组成员：邓龙 戴路 吴紫薇 徐煜森 于颖奇

## Slide 31
06
参考文献

## Slide 32
06 参考文献
[1] Timm F, Barth E. Accurate Eye Centre Localisation by Means of Gradients[J]. Visapp, 2011, 11: 125-130.
[2] Lu F, Sugano Y, Okabe T, et al. Inferring human gaze from appearance via adaptive linear regression[C]//Computer Vision (ICCV), 2011 IEEE International Conference on. IEEE, 2011: 153-160.
[3] 作者名称．参考文献名称．该文献出版社．出版日期．
[4] 作者名称．参考文献名称．该文献出版社．出版日期．
[5] 作者名称．参考文献名称．该文献出版社．出版日期．
[6] 作者名称．参考文献名称．该文献出版社．出版日期．
[7] 作者名称．参考文献名称．该文献出版社．出版日期．
[8] 作者名称．参考文献名称．该文献出版社．出版日期．
[9] 作者名称．参考文献名称．该文献出版社．出版日期．
[10] 作者名称．参考文献名称．该文献出版社．出版日期．
[11] 作者名称．参考文献名称．该文献出版社．出版日期．
[12] 作者名称．参考文献名称．该文献出版社．出版日期．
[13] 作者名称．参考文献名称．该文献出版社．出版日期．
[14] 作者名称．参考文献名称．该文献出版社．出版日期．
[15] 作者名称．参考文献名称．该文献出版社．出版日期．
[16] 作者名称．参考文献名称．该文献出版社．出版日期．
[17] 作者名称．参考文献名称．该文献出版社．出版日期．
[18] 作者名称．参考文献名称．该文献出版社．出版日期．
[19] 作者名称．参考文献名称．该文献出版社．出版日期．
[20] 作者名称．参考文献名称．该文献出版社．出版日期．

## Slide 34
3 研究方法
并非人工手动标记特征，而是自动计算出一些人指定的特征，如眼睛图片高度、宽度，瞳孔相对位置等。
人工特征提取
它是一种二类分类模型，其基本模型定义为特征空间上的间隔最大的线性分类器，其学习策略便是间隔最大化，最终可转化为一个凸二次规划问题的求解。
支持向量机SVM
它是一种统计方法。通过正交变换将一组可能存在相关性的变量转换为一组线性不相关的变量，转换后的这组变量叫主成分。在实际课题中，为了全面分析问题，往往提出很多与此有关的变量，因为每个变量都在不同程度上反映这个课题的某些信息。
主成分分析PCA
它是一个理论上比较成熟的分类算法。该方法的思路是：如果一个样本在特征空间中的k个最相似(即特征空间中最邻近)的样本中的大多数属于某一个类别，则该样本也属于这个类别。
K-近邻 KNN

## Slide 35
04 分析讨论
1
2
3
4
标题数字等都可以通过点击和重新输入进行更改，顶部“开始”面板中可以对字体、字号、颜色、行距等进行修改。建议正文8-14号字，1.3倍字间距。
ADD YOUR TITLE HERE
标题数字等都可以通过点击和重新输入进行更改，顶部“开始”面板中可以对字体、字号、颜色、行距等进行修改。建议正文8-14号字，1.3倍字间距。
ADD YOUR TITLE HERE
标题数字等都可以通过点击和重新输入进行更改，顶部“开始”面板中可以对字体、字号、颜色、行距等进行修改。建议正文8-14号字，1.3倍字间距。
ADD YOUR TITLE HERE
标题数字等都可以通过点击和重新输入进行更改，顶部“开始”面板中可以对字体、字号、颜色、行距等进行修改。建议正文8-14号字，1.3倍字间距。
ADD YOUR TITLE HERE

## Slide 36
05 主要结论
1
2
3
4
标题数字等都可以通过点击和重新输入进行更改，顶部“开始”面板中可以对字体、字号、颜色、行距等进行修改。
ADD YOUR TITLE HERE
标题数字等都可以通过点击和重新输入进行更改，顶部“开始”面板中可以对字体、字号、颜色、行距等进行修改。
ADD YOUR TITLE HERE
标题数字等都可以通过点击和重新输入进行更改，顶部“开始”面板中可以对字体、字号、颜色、行距等进行修改。
ADD YOUR TITLE HERE
标题数字等都可以通过点击和重新输入进行更改，顶部“开始”面板中可以对字体、字号、颜色、行距等进行修改。
ADD YOUR TITLE HERE

## Slide 38
3 研究方法 主成分分析
样本数据标准化
求样本协方差矩阵（右例）
求样本协方差矩阵的特征值和特征向量
选取最大的k个特征值对应的k个特征向量从大到小排列成为特征向量矩阵
将样本点投影到选取的特征向量上，实现降维（降至二维）
最后使用神经网络将二维的数据映射到屏幕上的二维的坐标，实现对视线的定位
主要步骤